# Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах) грузоподъемностью 1 тонна

| Тип тали | Н высота подъема | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | С | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Масса тали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |
| T01 г/п 1 тн | 6 | 490 | 505 | 300 | 200 | - | 40 | 18 | 505 | 308 | 155 | 17 | 8 | 21 | 705 | 745 | 300 | 365 | 48 | 55 | 75 | 107 | 130 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 810 | 850 | 355 | 470 | 75 | 82 |  | 115 | 138 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 910 | 950 | 405 | 570 | 100 | 106 |  | 124 | 147 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1110 | 1150 | 505 | 770 | 75 | 231 |  | 137 | 160 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | 1350 | 605 | 970 | 149 | 332 |  | 149 | 172 |
|  | 30 | 575 | 600 | 380 | 270 |  |  | 23 |  | 400 | 200 | 22 |  | 26 | 1420 | 1485 | 665 | 1004 | 90 | 312 | 83 | 286 | 333 |
|  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1510 | 1575 | 705 | 1094 | 110 | 338 |  | 306 | 353 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Кратность полиспаста 2/1 | Скорости: Подъема 8 м/мин, 8/2 м/мин |
| --- | --- |