# Таль электрическая стационарная типа Т01 (стационарная опорная на лапах)

# грузоподъемностью 5 тонн

| Тип тали | Высота подъема Н | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | С | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Масса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |
| T01 г/п 5 т | 6 | 640 | 685 | 430 | 330 | - | 56 | 26 | 740 | 495 | 235 | 26 | 16 | 30 | 890 | 980 | 380 | 440 | 49 | 66 | 100 | 360 | 455 |
|  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 995 | 1085 | 430 | 545 | 75 | 82 |  | 380 | 475 |
|  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 | 1190 | 485 | 650 | 101 | 108 |  | 400 | 495 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | 1400 | 590 | 860 | 124 | 296 |  | 460 | 555 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 | 1610 | 695 | 1070 | 124 | 296 |  | 510 | 605 |
|  | 36 | 720 | 740 | 470 | 460 | 82 |  | 38 |  | 585 | 300 | 32 |  | 28 | 1920 | 1975 | 900 | 1433 | 99 | 462 | - | 840 | 900 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Кратность полиспаста 2/1 | Скорости: Подъема 8 м/мин, 8/2 м/мин |
| --- | --- |