# Таль электрическая канатная передвижная общего назначения

# г/п 2т

Основные технические характеристики электроталей:

| Грузоподъемность, т | 2 |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | 6; 12; 18 |
| Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
| Скорость подъема, м/с | 0,066 |
| Скорость передвижения, м/с | 0,4 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 1,86 |
| Напряжение, В | 380 |
| Управление талью | с пола |
| Нагрузка на каток максимальная, кН | 9,8 |
| Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 24М; 30М; 36М |
| Режим работы по ГОСТ25835 (ИСО 4301/1) | 3М (М5) |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3 |

Основные размеры электроталей:

| ТЭ200П | Размеры | Минимальный радиус закругления пути, м | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  | H, м | H1, м | L, мм | L1, мм |  |  |
| -5111 | 6 | 5,9 | 920 | 870 | 1,0 | 265 |
| -5211 | 12 | 11,9 | 1180 | 1065 | 1,5 | 340 |
| -5311 | 18 | 17,9 | 1610 | 1495 | 2,5 | 400 |

По специальному заказу могут быть изготовлены электротали:

- С радиоуправлением

- С токоподводом от закрытых троллей

- Для транспортирования жидкого и раскаленного металла