# Таль электрическая канатная передвижная общего назначения

# г/п 3,2т

Основные технические характеристики электроталей:

| Грузоподъемность, т | 3,2 |
| --- | --- |
| Высота подъема, м | 6,3; 12,5; 20; 24;30;36 |
| Температура эксплуатации | От -20 до +40 град.С От -40 до + 40 град.С |
| Размер по буферам, мм | 503...1627 |
| Скорости: |  |
| Подъема, м/с | 0,133 |
| Передвижения, м/с | 0,4 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 5,87 |
| Масса, т | 0,480…0,720 |
| Напряжение, В | 380 |
| Управление талью | с пола |
| Нагрузка на каток, кН | 14,5…17,0 |
| Номера двутавра пути по ГОСТ19425-74 | 30М; 36М; 45М |
| Режим работы по ИСО 4301/1 | М5 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У2; У3; У3.1 |

По заказу могут быть изготовлены электротали со следующими дополнительными опциями:

- В пожаробезопасном исполнении для работы в пожароопасной зоне класса П-I; П-IIа по ПУЭ

- С тормозом на механизме передвижения

- С радиоуправлением

- С ограничителем грузоподъемности

- С токоподводом от закрытых троллей