# Таль электрическая стационарная типа Т35 (стационарная опорная на лапах)

# грузоподъемностью 10 тонн

| Тип тали | Высота подъема, м | B2 | B3 | B5 | B6 | B14 | С | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | Масса тали |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T.. | T..M | T2.. | T2..M |  |  |  |  |  | Одна скорость передвижения | Две скорости передвижения |
| Т35. г/п 10 тонн | 12 | 620 | 330 | 71 | 35 | 965 | 645 | 505 | 260 | 40 | 16 | 39 | 1100 | 1190 | 1135 | 1190 | 485 | 697 | 63 | 38 | 100 | 527 | 622 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1310 | 1400 | 1345 | 1400 | 590 | 907 | 58 | 97 |  | 594 | 689 |
|  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1520 | 1610 | 1555 | 1610 | 695 | 1117 | 86 | 95 |  | 641 | 736 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Кратность полиспаста 4/1 | Скорости: Подъема 4 м/мин, 4/1 м/мин |
| --- | --- |