# Таль электрическая передвижная типа Т39 грузоподъемностью 4 тонны

| Тип тали | Высота подъема | Полиспаст 4/1 | Масса тали, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | B2 | B5 | B6 | B8 | B9 | B14 | С | C6 | C7 | C8 | D1 | D4 | L1 | L2 | L4 | L5 | L6 | L9 | L10 |  |
|  |  |  |  |  |  | Скорость передвижения, м/мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 201) | 20 32 | 8 10 12 15 | 12/4 15/5 20/6 | 32/10 |  |  |  |  |  |  |  | T.. | T..M |  |  |  |  |  |  | Одна скорость подъема | Две скорости подъема |
| Т 39 обычная таль г/п 4 тонны | 12 | 615 | 50 | 29 | 118 | 265 | 260 | 325 | 360 | 295 | 860 | 1105 | 353 | 200 | 10 | 11 | 175 | 1015 | 1080 | 460 | 58 | 43 | 83 | 503 |  | 460 | 507 |
|  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1225 | 473 |  |  |  |  | 1215 | 1280 | 560 | 27 | 119 |  |  | 762 | 607 | 654 |

Стандартные технические характеристики электроталей:

| Режим работы по FEM 9.511 - 2m Скорости: Подъема 4 м/мин, 4/1 м/мин Передвижения 20 м/мин, 32 м/мин | Кратность полиспаста 4/1 Мощность электродвигателей: Подъема 3кВт; 0,7/3 кВт Передвижения 0,25 кВт; 0,37 кВт |
| --- | --- |